# ОПАШКА

## Общо описание

Опашката е последователност от компоненти, които чакат да бъдат взети за обработвне. В процеса на използването на опашката ту се добавят към нея нови компоненти, ту се вземат от нея компоненти за обработка. Вземането на компоненти от опашката става по реда, в който са постъпили в нея, т.е. най-напред се взема и обработва компонентата, наредила се (постъпила) в опашката първа, а най-накрая - компонентата, наредила се последна. Поради това е прието да се казва, че опашката е структура от тип FIFO (First In, First Out - първи влязал, първи излязал).

В програмирането опашките са полезни при създаване на приложни програми (приложения), които обработват компонентите в реда на постъпването им.

От програмистка гледна точка опашката е структура от данни, чийто компоненти образуват линейна последователност.

Основни операции са:

1. Инициализация на опашка - привеждане на опашката в състояние “празна опашка”.

2. Добавяне на компонента.

3. Отнемане на компонента.

Типът на компонентите може да е стандартен или дефиниран, но най-често е запис.

Опашка може да се създаде по два начина: като се използва масив или като се използват указатели.

## Опашка, използваща масив

### Кратко описание

Фиг.16.1

За да се организира такава опашка са нужни един едномерен масив и три целочислени променливи (Фиг.16.1). Всяка добавена към опашката компонента става елемент на масива. Поради това типът на елементите на масива трябва да съвпада с типа на компонентите на опашката. Едната целочислена променлива (Zaet) е индекс на последния зает елемент от масива (края на опашката), втората целочислена променлива (Osv) е индекс на последния освободен елемент от масива (началото на опашката), а третата (Br) е брой на компонентите в опашката. Очевидно при ползването на опашката ту се добавят, ту се отнемат компоненти, т.е. броят на компонентите в опашката е променлив в границите от нула (празна опашка) до максимално допустимия, който се определя при дефиниране на масива. Разполагането на компоненти е по-особено. Когато е зает и последният елемент на масива, но в него има свободни елементи, то те са в началото на масива, т.е. следващата добавена компонента ще попадне в първия елемент на масива.

### Дефиниране на тип опашка, използваща масив

Const N=50;		{Максимален брой компоненти в опашката}

Type

TipInf=record 	{Тип на компонента от опашката}

Ime:string[20];

EGN:string[10]

end;

TipStr=record 	{Тип на структурата опашка}

Masiv:array[1..N] of TipInf;	{Масив, използван от опашката}

Osv, 		{Индекс на последния освободен елемент от масива}

Zaet,		{Индекс на последния зает елемент от масива}

Br:0..N 	{Брояч на компонентите в опашката}

end;

### Дефиниране на опашка (променливи от тип опашка)

Опашките, нужни на програмата, се дефинират в раздела Var. Например с оператора:

Var

Opash1, Opash2, OpashХ:TipStr;

са дефинирани три опашки с имена съответно Opash1, Opash2 и OpashХ.

### Инициализиране на опашка

Под инициализиране на опашка се разбира обявяване на опашката за празнa, а това се постига като се присвоят нулеви стойности на трите целочислени променливи. Инициализация на опашка може да се направи чрез следната процедура:

Procedure Init(Var Str:TipStr);

Begin

Str.Osv:=0; Str.Zaet:=0; Str.Br:=0;

End;

### Добавяне на нова компонента към опашка

Към опашка от декларирания тип може да се добави нова компонента например чрез следната функция:

Function DobEl(Var Str:TipStr;X:TipInf):boolean;

Begin

With Str do

If Br<N		{Има място в опашката за още елементи}

then begin

If Zaet<N

then Zaet:=Zaet+1

else Zaet:=1;

Masiv[Zaet]:=X;

Br:=Br+1;

DobEl:=true

end

else DobEl:=false 	{Няма място в опашката за още елементи}

End;

Тази функция придобива стойност true, когато се справи с добавянето на нова компонента (в опашката има място за нова компонента), и стойност false, когато добавянето е невъзможно, поради това, че в опашката няма място за нов елемент.

### Отнемане на компонента от опашка

От опашка може да се отнеме компонента например чрез следната функция:

Function OtnEl(Var Str:TipStr;Var X:TipInf):boolean;

Begin

With Str do

If Br>0	{Опашката не е празна}

then begin

If Osv<N

then Osv:=Osv+1

else Osv:=1;

X:=Masiv[Osv];

Br:=Br-1;

OtnEl:=true

end

else OtnEl:=false 	{Опашката е празна}

End;

Тази функция придобива стойност true, когато се справи с отнемането на компонента (опашката не е празна) и стойност false, когато отнемането е невъзможно, поради това, че в опашката няма нито един елемент.

## Опашка, използваща указатели

### Кратко описание

За да се организира такава опашка са нужни две променлива от тип указател - UkN, и UkK, указващи началото и края на опашка. С цел да се създадат известни удобства обикновено се ползва и една целочислена променлива за брояч на компонентите в опашка. Поради това ще разглеждаме опашката като променлива от тип запис с три полета: указател към началото, указател към края и брояч на компонентите.

Компонентите на опашка са динамични променливи от тип запис с две полета:

- информационно поле Inf - обикновено е от тип запис с полета, определени от конкретното предназначение на опашка. Тук ще приемем, че то има само две полета: Ime и EGN;

- указателно поле - указва следващата компонента в опашката.

Тази опашка има две съществени предимства:

- във всеки момент от изпълнението на програмата, тя заема само толкова място колкото й е необходимо;

- тя не се препълва докато в ОП на компютъра все още има свободно място.

Фиг.16.2 Опашка, използваща указатели

### Дефиниране на тип опашка, използваща указатели

Type

TipInf=record 	{Тип на информац. поле на комп. от опашката}

Ime:string[25];

EGN:string[10]

end;

TipUk=^TipEl;	{Тип на указател към комп. от опашката}

TipEl=record 	{Базов тип или тип на комп. от опашката}

Inf:TipInf;	{Информац. поле на комп. от опашката}

Uk:TipUk 	{Указател към следв. комп от опашката}

end;

TipStr=record 	{Тип на структурата опашка}

UkN:TipUk;	{Указател към началото на опашката}

UkK:TipUk;	{Указател към края на опашката}

Br:integer	{Брой на компонентите в опашката}

end;

### Дефиниране на опашки (променливи от тип опашка)

Опашките, нужни на програмата, се дефинират в раздела Var. Например с оператора

Var

Opash1, Opash 2, Opash Х:TipStr;

са дефинирани три опашки с имена съответно Opash1, Opash2 и OpashХ.

### Инициализиране на опашкa

Под инициализиране на опашка се разбира обявяване на опашката за празна, а това се постига като се присвои нулева стойност на брояча на компонентите и стойност nil на указателите към началото и към края на опашката (Фиг.16.3).

Опашки от декларирания тип могат да се инициализират чрез следната процедура, където Str е фиктивен параметър, който се замества с името на инициализираната опашка.

Procedure Init(Var Str:TipStr);

Begin

Str.UkN:=nil;Str.UkK:=nil;Str.Br:=0;

End;

### Добавяне на нова компонента към опашка

Както е показано на Фиг.16.4, за да се добави нова компонента към опашка, трябва да се изпълнят следните операции, като се използва допълнителен указател Nov:

- Създаване на нова празна компонента - това става с помощта на процедурата New.

- Записване в информационното поле на новата компонента информационното съдържание на новата компонента.

- Присвояване стойност nil на указателното поле на новата компонента.

- Записване адреса на новата компонента в указателното поле на досегашната последна компонента или в указателя UkN, ако опашката е празна.

- Записване адреса на новата компонента (вече последна компонента) в указателното поле на опашка UkK.

Към опашкa от декларирания тип може да се добави нова компонента например чрез функцията, дадена по-долу, където Str и Х са фиктивни параметри, който се заместват съответно с името на опашката и променливата, чиято стойност трябва да запълни информационното поле на новата компонента.

Function DobEl(Var Str:TipStr;X:TipInf):boolean;

Var

Nov:TipUk;

Begin

If MaxAvail>=SizeOf(TipEl)

then With Str do

begin

New(Nov);

Nov^.Inf:=X;

Nov^.Uk:=Nil;

If UkK=Nil 		{Празна ли е опашката}

then	UkN:=Nov  	{Опашката е празна}

else UkK^.Uk:=Nov;  {Опашката не е празна}

UkK:=Nov;

Br:=Br+1;

DobEl:=true

end

else DobEl:=false

End;

Тази функция придобива стойност true, когато се справи с добавянето на нова компонента (в ОП има място за нова компонента), и стойност false, когато добавянето е невъзможно, поради това, че в ОП няма място за нова компонента.

Фиг.16.4 Добавяне на компонента към опашка

### Копиране и отнемане на компонента от опашка

Както е показано на Фиг.16.5, за да се отнеме компонента от опашка трябва да се изпълнят поредица операции, като се използва помощен указател Pom.

Фиг.16.5 Копиране и отнемане на компонента

От опашка от декларирания тип може да се отнеме компонента например чрез функцията, дадена по-долу, където Str и Х са фиктивни параметри. При обръщение към функцията те се заместват съответно с името на опашката и променливата, която трябва да присвои стойността на информационното поле на отнеманата компонента:

Function OtnEl(Var Str:TipStr;Var X:TipInf):boolean;

Var

Pom:TipUk;

Begin

With Str do

If UkN<>nil

then begin

Pom:=UkN;

X:=UkN^.Inf;

If UkN=UkK

then UkK:=Nil;

UkN:=UkN^.Uk;

Dispose(Pom);

Br:=Br-1;

OtnEl:=true

end

else OtnEl:=false

End;

# Text boxes

Фиг.16.3 Инициализирани опашки